## Slide 1
시연 (Live Demonstration)
한 줄 명령으로
수치모델을 스스로 검증하다
AI 에이전트가 자료를 파악하고, 부족한 정보를 스스로 채워 검증한다
A팀

## Slide 2
▶
어떻게 시작하나 — 자연어 한 줄
/validate-model-output 이 폴더의 파랑모델을 부이 관측으로 검증해줘
커서 깜빡임 한 줄 — 폴더 경로만 주면 끝. 어떤 분석을 어떻게 할지 일일이 지정하지 않는다.
→ 사용자가 하는 일은 여기까지. 나머지는 에이전트가 스스로 진행한다.
A팀 · 시연
2

## Slide 3
1
폴더를 훑어 ‘무엇이 있는지’ 자동 정리
어떤 게 검증할 모델이고 어떤 게 비교 기준(관측)인지 스스로 구분
자료 형식이 서로 달라도(격자/지점, 한글/영문) 알아서 읽어 들임
A팀 · 시연
3

## Slide 4
2
빠진 정보를 스스로 찾아 채운다 (핵심)
관측자료
‘위치’ 정보가 없음
→
같은 폴더를 살펴봄
위치 목록을 발견
→
자동 연결
관측 ↔ 가까운 모델 지점
사람이 ‘위치는 저기 있어’라고 알려주지 않아도, 부족한 정보를 폴더에서 찾아 메운다.
바로 이 점이 ‘그냥 챗봇에 시키기’와 다른 부분 — 자료 사정을 스스로 파악해 적응한다.
A팀 · 시연
4

## Slide 5
3
모델과 관측을 맞춰 차이를 계산
1
같은 지점
관측 지점마다 가장 가까운 모델 값을 가져온다
2
같은 시각
관측 시각에 맞는 모델 시각을 짝짓는다
3
차이 계산
유의파고 차이를 모아 통계·그림으로 정리
A팀 · 시연
5

## Slide 6
✓
검증 결과 — 파랑모델 vs 부이 (5일)
비교한 자료 수
1,956
건
평균 차이
−0.39
m (모델이 낮음)
오차 크기(RMSE)
0.59
m
상관
0.77
핵심 발견
파고가 높은 지점·시기일수록 모델이 관측보다 낮게 모의 — 큰 파도를 과소평가하는 경향.
A팀 · 시연
6

## Slide 7
✓
검증 결과 — 그림으로 보기
왼쪽: 모델·관측 비교(점이 선 아래로 치우치면 모델이 낮음) · 가운데: 한 지점 시간변화(큰 파도에서 차이 큼) · 오른쪽: 분포 비교
A팀 · 시연
7

## Slide 8
!
정직하게 — 이렇게 읽어야 한다
기준은 ‘정답’이 아니다
관측도 오차가 있다 — ‘모델이 틀렸다’가 아니라 ‘모델과 관측의 차이’로 읽는다
좋다/나쁘다 단정 금지
잘 맞는지 기준선은 해역·상황에 따라 달라진다 — 참고용으로만
일부 지점·한 사례
위치를 아는 지점만, 특정 기간만 본 결과다
A팀 · 시연
8

## Slide 9
이 시연이 보여준 것
같은 명령이면
누가·언제 해도 같은 검증
✓ 자료 사정을 스스로 파악·보완해 검증한다
✓ 파랑이 아닌 다른 자료·분야에도 같은 방식으로 확장된다
반복 검증 업무를, 누구나 똑같이 재현할 수 있게.